## Slide 1: Imágenes Digitales
Dr. Miguel Ángel Álvarez Carmona
Dr. Ángel Ramón Aranda Campos

## Slide 2: Cámaras e Imágenes

## Slide 3: Cámaras e Imágenes
Los primeros modelos de cámara oscura inventados en el siglo XVI y no tenían lentes.
Usaron un orificio para enfocar los rayos de luz en una pared o placa translúcida.
Filippo Brunelleschi descubrió las leyes de la perspectiva un siglo antes

## Slide 4: Cámaras e Imágenes

## Slide 5: Cámaras e Imágenes
Los “orificios” fueron sustituidos por lentes cada vez más sofisticadas ya en 1600
La cámara fotográfica o digital moderna es esencialmente una cámara oscura.

## Slide 6: Cámaras e Imágenes
La proyección en perspectiva crea imágenes invertidas y, a veces, es conveniente considerar en su lugar una imagen virtual asociada con un plano que se encuentra frente al orificio, a la misma distancia de él que el plano de la imagen real.

## Slide 7: Cámaras e Imágenes
Los objetos lejanos parecen más pequeños que los cercanos.

## Slide 8: Cámaras e Imágenes
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SFqu7uUQVWI

## Slide 9: Cámaras e Imágenes
Las imágenes de líneas paralelas se cruzan en el horizonte.

## Slide 10: Cámaras e Imágenes

## Slide 11: Cámaras e Imágenes
Otros efectos
Aberración de distorsión
Otras aberraciones: coma, astigmatismo,
curvatura del campo.
efecto viñeteado

## Slide 12: Visión computacional

## Slide 13: Visión computacional
La visión por computadora es la transformación de datos de una cámara fija o de video en una decisión o una nueva representación.
Todas estas transformaciones se realizan para lograr algún objetivo particular.
Los datos de entrada pueden incluir alguna información contextual como:
“la cámara está montada en un coche” o
"El telémetro láser indica que un objeto está a 1 metro de distancia".

## Slide 14: Visión computacional
La decisión podría ser "hay una persona en esta escena" o "hay 14 células tumorales en esta diapositiva".
Una nueva representación podría significar convertir una imagen en color en una imagen en escala de grises o eliminar el movimiento de la cámara de una secuencia de imágenes.

## Slide 15: Visión computacional
Imagen digital

## Slide 16: Visión computacional

## Slide 17: Visión computacional
Filtrado de imágenes
Coincidencia estéreo
Morfología
HOG
Segmentación
Etc.
*GENERAR IMAGENES

## Slide 18: Procesamiento de una Imagen

## Slide 19: Filtrado de imagenes
Una Ventana de 3x3:
*
=
Image
Convolution Kernel

## Slide 20: Filtro de laplaciano
Laplacian Filter:

## Slide 21: Magnitud de Gradiente

## Slide 22: Magnitud de la imagen

## Slide 23: Filtro de media
Convolution Kernel

## Slide 24
Google Colab

## Slide 25: Colab
Es un producto de Google Research.
Permite a cualquier usuario escribir y ejecutar código arbitrario de Python en el navegador.
Es especialmente adecuado para tareas de aprendizaje automático, análisis de datos y educación.
Desde un punto de vista más técnico, Colab es un servicio de cuaderno alojado de Jupyter que no requiere configuración y que ofrece acceso sin costo adicional a recursos informáticos, como GPUs.

## Slide 26: Colab

## Slide 27
¿Preguntas?